Ausschreibungstexte

KIMM Aquadur-Pflaster

KIMM Aquadur-Pflaster

KIMM Avus-Pflaster

KIMM Avus-Pflaster 16x16x8

KIMM Avus-Pflaster 16x16x10

KIMM Avus-Pflaster 24x16x8

KIMM Avus-Pflaster 24x16x10

KIMM Casalla-Pflaster

KIMM Casalla-Pflaster

KIMM City-Pflaster

KIMM City-Pflaster 14x14x8 (gerompelt)

KIMM City-Pflaster 14x14x8 (mit Fase)

KIMM City-Pflaster 14x14x8 (ohne Fase)

KIMM City-Pflaster 21x14x8 (gerompelt)

KIMM City-Pflaster 21x14x8 (mit Fase)

KIMM City-Pflaster 21x14x8 (ohne Fase)

KIMM Doppel-T-Pflaster

KIMM Doppel-T-Pflaster 18x16x6 (mit Fase)

KIMM Doppel-T-Pflaster 18x16x8 (mit Fase)

KIMM Doppel-T-Pflaster 18x16x8 (ohne Fase)

KIMM Doppel-T-Pflaster 18x16x10 (mit Fase)

KIMM Doppel-T-Pflaster 18x16x10 (ohne Fase)

KIMM Drainfugenpflaster

KIMM Drainfugenpflaster

KIMM Drain-Pflaster

KIMM Drain-Pflaster

KIMM DT-Drain-Pflaster

KIMM DT-Drain-Pflaster 18x16x8

KIMM DT-Drain-Pflaster 18x16x10

KIMM Industriepflaster

KIMM Industriepflaster 16x16x14 (mit Fase)

KIMM Industriepflaster 16x16x14 (ohne Fase)

KIMM Industriepflaster 24x16x14 (mit Fase)

KIMM Mosaik-Pflaster

KIMM Mosaik-Pflaster

KIMM Öko-Platte

KIMM Öko-Platte

KIMM Öko-Quadrat-Pflaster

KIMM Öko-Quadrat-Pflaster 16,5x16,5x8

KIMM Öko-Quadrat-Pflaster 16,5x16,5x10

KIMM Quadradur-Pflaster

KIMM Quadradur-Pflaster

KIMM Quadrat-Pflaster

KIMM Quadrat-Pflaster (mit Fase)

KIMM Quadrat-Pflaster (ohne Fase)

KIMM Rasenfugenpflaster

KIMM Rasenfugenpflaster

KIMM Rechteck-Pflaster

KIMM Rechteck-Pflaster 20x10x6 (mit Fase)

KIMM Rechteck-Pflaster 20x10x8 (mit Fase)

KIMM Rechteck-Pflaster 20x10x8 (ohne Fase)

KIMM Rechteck-Pflaster 20x10x10 (mit Fase)

KIMM Rechteck-Pflaster 20x10x10 (ohne Fase)

KIMM Rhodos-Pflaster

KIMM Rhodos-Pflaster

KIMM Rinnensteine

KIMM Rinnensteine 30x15x8

KIMM Rinnensteine 30x30x8

KIMM Rinnensteine 30x15x10

KIMM Rinnensteine 30x30x10

KIMM Rinnensteine 35x17,5x8

KIMM Rinnensteine 40x40x8

KIMM Roma-Pflaster

KIMM Roma-Pflaster

KIMM Rombula-Pflaster

KIMM Rombula-Pflaster 15,3x12x8 (gerompelt)

KIMM Rombula-Pflaster 15,3x12x8 (scharfkantig)

KIMM Rombula-Pflaster 15,3x12x10 (gerompelt)

KIMM Rombula-Pflaster 15,3x12x10 (scharfkantig)

KIMM Rombula-Pflaster 18x15,3x8 (gerompelt)

KIMM Rombula-Pflaster 18x15,3x8 (scharfkantig)

KIMM Rombula-Pflaster 18x15,3x10 (gerompelt)

KIMM Rombula-Pflaster 18x15,3x10 (scharfkantig)

KIMM Rombula-Pflaster 23x18x8 (gerompelt)

KIMM Rombula-Pflaster 23x18x8 (scharfkantig)

KIMM Rombula-Pflaster 23x18x10 (gerompelt)

KIMM Rombula-Pflaster 23x18x10 (scharfkantig)

KIMM SF-Pflaster

KIMM SF-Pflaster 22,6x9,5x8

KIMM Universal-Pflaster

KIMM Universal-Pflaster 22,5x11,3x8

KIMM Universal-Pflaster 22,5x11,3x10

Ausschreibungstext

KIMM Aquadur-Pflaster

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Aquadur-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, wasserdurchlässig, RM 20x10x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN 18507 bzw. BD-Richtlinie 4/96, sowie dem “Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06, Fugenmaterial sollte aus Splitt 1-3 bestehen. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / anthrazit toskana / herbstlaub Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Avus-Pflaster 16x16x8

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Avus-Pflaster, mit unregelmäßiger Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 16x16x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Avus-Pflaster 16x16x10

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Avus-Pflaster, mit unregelmäßiger Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 16x16x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Avus-Pflaster 24x16x8

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Avus-Pflaster, mit unregelmäßiger Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 24x16x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

# Ausschreibungstext

KIMM Avus-Pflaster 24x16x10

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Avus-Pflaster, mit unregelmäßiger Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 24x16x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Casalla-Pflaster

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Casalla-Pflaster, mit Mikrofase und versenkten Abstandshaltern, 10 Steinformate pro Lage 23,5-44,5x11,5-21,5x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: anthrazit / granit gestrahlt / schiefergrau / muschelkalk Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen schiefergrau sowie muschelkalk ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM City-Pflaster 14x14x8 (gerompelt)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | City-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 14x14x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / anthrazit / toskana / schiefergrau Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie schiefergrau ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM City-Pflaster 14x14x8 (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | City-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 14x14x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM City-Pflaster 14x14x8 (ohne Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | City-Pflaster, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 14x14x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / anthrazit / toskana / schiefergrau Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie schiefergrau ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM City-Pflaster 21x14x8 (gerompelt)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | City-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 21x14x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / anthrazit / toskana / schiefergrau Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie schiefergrau ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM City-Pflaster 21x14x8 (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | City-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 21x14x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM City-Pflaster 21x14x8 (ohne Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | City-Pflaster, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 21x14x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / anthrazit / toskana / schiefergrau Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie schiefergrau ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Doppel-T-Pflaster 18x16x6 (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Doppel-T-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 18x16x6, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Doppel-T-Pflaster 18x16x8 (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Doppel-T-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 18x16x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Doppel-T-Pflaster 18x16x8 (ohne Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Doppel-T-Pflaster, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 18x16x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Doppel-T-Pflaster 18x16x10 (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Doppel-T-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 18x16x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Doppel-T-Pflaster 18x16x10 (ohne Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Doppel-T-Pflaster, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 18x16x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Drainfugenpflaster

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Drainfugenpflaster, mit Fase und 15 mm Abstandsnocken, RM 24x24x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06, Fugenmaterial sollte aus Kies bzw. Splitt ohne Feinanteile bestehen. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / anthrazit |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Drain-Pflaster

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Drain-Pflaster, mit Fase und 13 mm Abstandsnocken, RM 21x14x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06, Fugenmaterial sollte aus Kies bzw. Splitt ohne Feinanteile bestehen. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / anthrazit |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM DT-Drain-Pflaster 18x16x8

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | DT-Drain-Pflaster, mit Fase und 10 mm Abstandsnocken, RM 18x16x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06, Fugenmaterial sollte aus Kies bzw. Splitt ohne Feinanteile bestehen. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM DT-Drain-Pflaster 18x16x10

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | DT-Drain-Pflaster, mit Fase und 10 mm Abstandsnocken, RM 18x16x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06, Fugenmaterial sollte aus Kies bzw. Splitt ohne Feinanteile bestehen. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Industriepflaster 16x16x14 (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Industriepflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 16x16x14, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Industriepflaster 16x16x14 (ohne Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Industriepflaster, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 16x16x14, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Industriepflaster 24x16x14 (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Industriepflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 24x16x14, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Mosaik-Pflaster

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Betonmosaikpflaster, grau oder gestrahlt, 6x4/6x8, insgesamt 15 verschiedene Steinformate, zum Pflastern von Bögen, Kreisen und Auspflastern von kleinen Ecken und Zwickeln. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / grau gestrahlt / granit gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Öko-Platte

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Öko-Platte, mit Fase und 15 mm Abstandsnocken, RM 30x30x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06, Fugenmaterial sollte aus Kies bzw. Splitt ohne Feinanteile bestehen. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / anthrazit |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Öko-Quadrat-Pflaster 16,5x16,5x8

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Öko-Quadrat-Pflaster, mit 30 mm Abstandsnocken, RM 16,5x16,5x8, ohne Vorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06, Fugenmaterial sollte aus Kies bzw. Splitt ohne Feinanteile bestehen. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / anthrazit |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Öko-Quadrat-Pflaster 16,5x16,5x10

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Öko-Quadrat-Pflaster, mit 30 mm Abstandsnocken, RM 16,5x16,5x10, ohne Vorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06, Fugenmaterial sollte aus Kies bzw. Splitt ohne Feinanteile bestehen. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / erdbraun / anthrazit |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Quadradur-Pflaster

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Quadradur-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, wasserdurchlässig, RM 20x20x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN 18507 bzw. BD-Richtlinie 4/96, sowie dem “Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06, Fugenmaterial sollte aus Splitt 1-3 bestehen. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / anthrazit / toskana Das Pflaster in der Farbausführung toskana ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Quadrat-Pflaster (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Betonquadratpflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 20x20x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / anthrazit |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Quadrat-Pflaster (ohne Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Betonquadratpflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 20x20x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit / toskana Das Pflaster in der Farbausführung toskana ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rasenfugenpflaster

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rasenfugenpflaster, mit Fase und 30 mm Abstandsnocken, RM 24x24x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungssand nach TL Pflaster-StB 06, Fugenmaterial sollte aus Kies bzw. Splitt ohne Feinanteile bestehen. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / anthrazit |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rechteck-Pflaster 20x10x6 (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Betonrechteckpflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 20x10x6, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit / erdbraun / dunkelbraun / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rechteck-Pflaster 20x10x8 (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Betonrechteckpflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 20x10x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit / erdbraun / dunkelbraun / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rechteck-Pflaster 20x10x8 (ohne Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Betonrechteckpflaster, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 20x10x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rechteck-Pflaster 20x10x10 (mit Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Betonrechteckpflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 20x10x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit / erdbraun / dunkelbraun / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rechteck-Pflaster 20x10x10 (ohne Fase)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Betonrechteckpflaster, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 20x10x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rhodos-Pflaster (wilder Verband)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rhodos-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, 3 Steinformate pro Lage 12-18x6-12x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rinnensteine 30x15x8

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rinnensteine, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 30x15x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rinnensteine 30x30x8

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rinnensteine, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 30x30x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rinnensteine 30x15x10

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rinnensteine, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 30x15x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rinnensteine 30x30x10

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rinnensteine, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 30x30x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rinnensteine 35x17,5x8

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rinnensteine, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 35x17,5x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rinnensteine 40x40x8

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rinnensteine, ohne Fase, mit versenkten Abstandshaltern, RM 40x40x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Roma-Pflaster

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Roma-Pflaster, mit unregelmäßiger Fase und versenkten Abstandshaltern, 6 Steinformate pro Lage 8,2-22x11x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / dunkelbraun / muschelkalk / toskana Das Pflaster in den Farbausführungen muschelkalk sowie toskana ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Roma-Pflaster

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Roma-Pflaster, mit unregelmäßiger Fase und versenkten Abstandshaltern, 6 Steinformate pro Lage 8,2-22x11x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / dunkelbraun / muschelkalk / toskana Das Pflaster in den Farbausführungen muschelkalk sowie toskana ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 15,3x12x8 (gerompelt)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 15,3x12x8 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 15,3x12x8 (scharfkantig)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 15,3x12x8 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 15,3x12x10 (gerompelt)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 15,3x12x10 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 15,3x12x10 (scharfkantig)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 15,3x12x10 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 18x15,3x8 (gerompelt)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 18x15,3x8 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 18x15,3x8 (scharfkantig)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 18x15,3x8 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 18x15,3x10 (gerompelt)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 18x15,3x10 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 18x15,3x10 (scharfkantig)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 18x15,3x10 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 23x18x8 (gerompelt)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 23x18x8 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 23x18x8 (scharfkantig)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 23x18x8 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 23x18x10 (gerompelt)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 23x18x10 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Rombula-Pflaster 23x18x10 (scharfkantig)

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Rombula-Pflaster, mit versenkten Abstandshaltern, RM 23x18x10 mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / erdbraun / dunkelbraun / anthrazit / toskana / herbstlaub Oberfläche: glatt / gestrahlt Das Pflaster in den Farbausführungen toskana sowie herbstlaub ist aus verschiedenen Paletten reihen- und lagenweise gemischt zu verlegen. |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM SF-Pflaster 22,6x9,5x8

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | SF-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 22,6x9,5x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Universal-Pflaster 22,5x11,3x8

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Universal-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 22,5x11,3x8, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |

Ausschreibungstext

KIMM Universal-Pflaster 22,5x11,3x10

| Pos. | Menge | Ausschreibungstext | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______m² | Universal-Pflaster, mit Fase und versenkten Abstandshaltern, RM 22,5x11,3x10, mit Quarzvorsatz Hersteller: KIMM oder gleichwertig Pflasterbelag nach DIN EN 1338, sowie dem “Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“. Die speziellen produktbezogenen Hinweise des Pflasterherstellers sind zu beachten. Flucht- und höhengerechtes Anlegen des Pflasterbettes aus Splittsandgemisch 0-5, gewaschen, Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06. Hersteller: KIMM oder gleichwertig Das Pflaster ist nach sorgfältiger Reinigung, im trockenen Zustand, mittels geeignetem Flächenrüttler mit Kunststoffauflage bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Farbe: grau / rot / anthrazit Oberfläche: glatt / gestrahlt |  |  |